附图：1.屋顶绿化形式

（1） 屋顶静荷载在500kg/m2以上: 采用国际上通行的防水阻隔根、蓄排水工艺等。

（2） 屋顶静荷载在200kg/m2以上的: 屋顶草坪，也被称为轻型屋顶绿化或纯生态屋顶绿化，只增加重量小于70kg/m2，几乎适合各种屋顶，可以达到快速建设，立竿见影的效果，管理简便，建造、养护费用低。

（3） 屋顶静荷载在200kg/m2以下: 超轻型屋顶草坪，是老房子屋顶绿化的最近选择，工程每平方米的重量在20kg以下，水饱和状态不超过40kg。

2.墙面垂直绿化形式

（1）攀爬式或垂吊式

在墙面种植攀爬或垂吊的藤本植物，如常春藤、凌霄、金银花、扶芳藤等。有点是造价低廉。但是美中不住的是冬季落叶，降低了观赏性，景观效果一般，且更换困难。

攀爬式垂直绿化可用于低层的居住楼体的山墙位置。但是攀爬式的爬行高度有限，一般在3层以下。

（2）种植槽种植

通常先紧贴墙面或离开墙面5—10厘米搭建平行于墙面的股价，辅以滴管或喷灌系统，然后将实现绿化好的种植槽潜入骨架空格中。其优点是植物选择灵活性较大，自动浇灌，更换植物方便，适用于植物花卉的布景。

（3）模块式墙体绿化

即利用模块化构件种植植物实现墙面绿化，将方块形、菱形、圆形灯几何单体构件，通过合理搭接或绑缚固定在不锈钢或木质骨架上。形成各种景观效果。适用于大面积的高难度的墙面绿化，特别对墙面景观营造效果最好。其优点是植物选择灵活性较大，自动浇灌，运输方便，现场安装时间短，系统寿命较长。

（4）铺贴式墙面绿化

即在墙面世界铺贴植物生长基质或模块，形成一个墙面种植平面系统。具有以下特点：可以讲植物在墙体上自由设计或进行图案组合，直接附加在墙面，无需另做钢架，并通过自来水和雨水浇灌，降低建造成本，易施工，效果好。

（5）布袋式

即在铺贴式墙面绿化系统基础上发展起来的一种工艺系统。这一工艺是首先在做好防水处理的墙面上直接铺设软性植物生长载体，如毛毡、无纺布等，然后再这些载体上缝制装满填有植物生长剂基材的布袋。

（6）板槽式

在墙面上按照一定的距离按照V形板槽，在板槽内填装轻质的种植基质，再在基质上种植各种植物。

# Text boxes

2015年10月23日翻印